Приложение 4

Практическая работа. Раскрой и пошив салфетки

Материалы для работы: ткань, выкройка салфетки, нитки.

Инструменты, приспособления: игла, ножницы, наперсток, булавки, линейка, карандаш, сантиметровая лента.

Оборудование: швейная машина, гладильная доска, утюг.

Комбинированная технологическая карта

| № п/п | Технология выполнения |
| --- | --- |
| 1 | Подготовить ткань к раскрою. Наложить выкройку салфетки на ткань с учетом направления долевой нити и экономного расходования ткани, обвести. Прибавить припуски на швы 3 см. Раскроить салфетку. |  |
| 2 | Проложить строчки прямых стежков по линиям припусков на швы. |  |
| 3 | Подогнуть сначала поперечные, потом долевые срезы на изнаночную сторону на 10 мм, заметать. |  |
| 4 | Заложить углы салфетки, сколоть булавками |  |
| 5 | Перегнуть подогнутые припуски на изнаночную сторону по контрольным линиям (проложенным строчкам прямых стежков), заметать. |  |
| 6 | Обработать углы салфетки косыми стежками, приутюжить подгиб. |  |
| 7 | Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, делая в углах поворот детали на игле. |  |
| 8 | Удалить нитки строчек временного назначения. Отутюжить готовое изделие. |  |

Проверка качества работы:

1. Ширина шва вподгибку по всей длине одинаковая и равна 20 мм; 2. Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба; 3. Углы изделия прямые, обработаны мелкими косыми стежками.