Приложение 5

Пошив наволочки

Материалы для работы: деталь кроя наволочки, нитки.

Инструменты, приспособления: игла, ножницы, наперсток, булавки, линейка, карандаш, сантиметровая лента.

Оборудование: швейная машина, гладильная доска, утюг.

Инструкционная технологическая карта

| № п/п | Технология выполнения |
| --- | --- |
| 1 | Перегнуть поперечные срезы детали на изнаночную сторону на 5 мм, заутюжить. Затем перегнуть на 10 мм и заутюжить. |
| 2 | Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, закрепить начало и конец строчки. Приутюжить шов. |
| 3 | Разложить деталь на столе. Перегнуть клапан по меткам на лицевую сторону ткани. |
| 4 | Сложить деталь наволочки лицевой стороной вверх, уравнять боковые срезы, сколоть, сметать. |
| 5 | Стачать боковые срезы. Ширина шва 5 мм. Удалить нитки строчек временного назначения. |
| 6 | Вывернуть изделие на изнаночную сторону, выправить углы, выправить швы на ребро и выметать. |
| 7 | Выполнить вторую строчку. Ширина шва 10 мм. Закрепить начало и конец строчки. |
| 8 | Удалить нитки строчек временного назначения. |
| 9 | Отутюжить готовое изделие. |

Проверка качества работы:

1. Ширина двойного шва по всей длине одинаковая и равна 10 мм; 2. Машинная закрепка выполнена вначале и в конце строчки; 3. Изделие хорошо отутюжено; размер наволочки – 70см : 70см; 4. Ширина клапана – 27 см.